## Slide 1: Set de instrucciones del MC68HC11
Instrucciones de transferencia

## Slide 2: LDAA #$4C M→ A
Modo de direccionamiento inmediato (#)
Opcode: $86 Ciclo:2 Byte:2
Inicializa el contenido del acumulador “A” con el operando de 8 bits de forma inmediata.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 3: LDAA $4C M→ A
Modo de direccionamiento directo
Opcode: $96 Ciclo:3 Byte:2
Inicializa el contenido del acumulador “A” con el dato de memoria de 8 bits de forma directa. El operando es la dirección de 8 bits, donde se encuentra el dato efectivo.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 4: LDAA $4C5A M→ A
Modo de direccionamiento extendido
Opcode: $B6 Ciclo:4 Byte:3
Inicializa el contenido del acumulador “A” con el dato de memoria de 8 bits de forma directa. El operando es la dirección de 16 bits, donde se encuentra el dato efectivo.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 5: LDAA $4C,X M→ A
Modo de direccionamiento indexado respecto de “X”
Opcode: $A6 Ciclo:4 Byte:2
Inicializa el contenido del acumulador “A” con el dato de memoria de 8 bits de forma indexada. Se suma el operando con el contenido del registro “X” para determinar la dirección del dato efectivo.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 6: LDAB #$A1 M→ B
Modo de direccionamiento inmediato (#)
Opcode: $C6 Ciclo:2 Byte:2
Inicializa el contenido del acumulador “B” con el operando de 8 bits de forma inmediata.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 7: LDAB $27 M→ B
Modo de direccionamiento directo
Opcode: $D6 Ciclo:3 Byte:2
Inicializa el contenido del acumulador “B” con el dato de memoria de 8 bits de forma directa. El operando es la dirección de 8 bits, donde se encuentra el dato efectivo.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 8: LDAB $1789 M→ B
Modo de direccionamiento extendido
Opcode: $F6 Ciclo:4 Byte:3
Inicializa el contenido del acumulador “B” con el dato de memoria de 8 bits de forma directa. El operando es la dirección de 16 bits, donde se encuentra el dato efectivo.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 9: LDAB $3D,Y M→ B
Modo de direccionamiento indexado respecto de “Y”
Opcode: $18E6 Ciclo:5 Byte:3
Inicializa el contenido del acumulador “B” con el dato de memoria de 8 bits de forma indexada. Se suma el operando con el contenido del registro “Y” para determinar la dirección del dato efectivo.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 10: STAA $4C A→ M
Modo de direccionamiento directo
Opcode: $97 Ciclo:3 Byte:2
Guarda el contenido del acumulador “A” de forma directa. El operando es la dirección de 8 bits, donde se guarda el contenido del registro acumulador “A”.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 11: STAA $4C5A A→ M
Modo de direccionamiento extendido
Opcode: $B7 Ciclo:4 Byte:3
Guarda el contenido del acumulador “A” de forma extendida. El operando es la dirección de 16 bits, donde se guarda el contenido del registro acumulador “A”.
El programador es responsable de elegir una dirección RAM
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 12: STAA $3D,X A→ M
Modo de direccionamiento indexado respecto de “X”
Opcode: $A7 Ciclo:4 Byte:2
Guarda el contenido del acumulador “A” de forma indexada respecto al registro “X”. El operando se suma con el contenido del registro “X” para determinar la dirección del dato efectivo.
El programador es responsable de elegir una dirección RAM
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 13: STAB $4C B→ M
Modo de direccionamiento directo
Opcode: $D7 Ciclo:3 Byte:2
Guarda el contenido del acumulador “B” de forma directa. El operando es la dirección de 8 bits, donde se guarda el contenido del registro acumulador “B”.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 14: STAB $4C5A B→ M
Modo de direccionamiento extendido
Opcode: $F7 Ciclo:4 Byte:3
Guarda el contenido del acumulador “B” de forma extendida. El operando es la dirección de 16 bits, donde se guarda el contenido del registro acumulador “B”.
El programador es responsable de elegir una dirección RAM
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 15: STAB $3D,X B→ M
Modo de direccionamiento indexado respecto de “X”
Opcode: $E7 Ciclo:4 Byte:2
Guarda el contenido del acumulador “B” de forma indexada respecto al registro “X”. El operando se suma con el contenido del registro “X” para determinar la dirección del dato efectivo.
El programador es responsable de elegir una dirección RAM
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 16: LDD #$1234 M→A; M+1→ B
Modo de direccionamiento inmediato (#)
Opcode: $CC Ciclo:3 Byte:3
Inicializa el contenido de los acumuladores “A” y “B” con el operando de 16 bits de forma inmediata.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 17: LDD $4C M→A; M+1→ B
Modo de direccionamiento directo
Opcode: $DC Ciclo:4 Byte:2
Inicializa el contenido de los acumuladores “A” y “B” con el dato de memoria de 16 bits de forma directa. El operando es la dirección de 8 bits, donde se encuentra la parte alta del dato efectivo (A) y en la localidad subsecuente, la parte baja (B).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 18: LDD $4C5A M→A; M+1→ B
Modo de direccionamiento extendido
Opcode: $FC Ciclo:5 Byte:3
Inicializa el contenido de los acumuladores “A” y “B” con el dato de memoria de 16 bits de forma extendida. El operando es la dirección de 16 bits, donde se encuentra el dato efectivo alto (A) y en la localidad subsecuente, el dato efectivo bajo (B).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 19: LDD $3D,X M→A; M+1→ B
Modo de direccionamiento indexado respecto de “X”
Opcode: $EC Ciclo:5 Byte:2
Inicializa el contenido de los acumuladores “A” y “B” con el dato de memoria de 16 bits de forma indexada. Se suma el operando con el contenido del registro “X” para determinar la dirección del dato efectivo alto (A). En la localidad subsecuente se encuentra el dato efectivo bajo (B).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 20: STD $4C A→M; B→ M+1
Modo de direccionamiento directo
Opcode: $DD Ciclo:4 Byte:2
Guarda el contenido de los acumuladores “A” y “B” de forma directa. El operando es la dirección de 8 bits, donde se encuentra la guarda la parte alta del dato efectivo (A) y en la localidad subsecuente, se guarda la parte baja (B).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 21: STD $4C5A A→M; B→ M+1
Modo de direccionamiento extendido
Opcode: $FD Ciclo:5 Byte:3
Guarda el contenido de los acumuladores “A” y “B” de forma extendida. El operando es la dirección de 16 bits, donde se encuentra la guarda la parte alta del dato efectivo (A) y en la localidad subsecuente, se guarda la parte baja (B).
El programador es responsable de elegir una dirección RAM
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 22: STD $3D,X A→M; B→ M+1
Modo de direccionamiento indexado respecto de “X”
Opcode: $ED Ciclo:5 Byte:2
Guarda el contenido de los acumuladores “A” y “B” de forma indexada respecto a “X”. El operando se suma con el contenido del registro “X” para determinar la dirección donde se guarda el contenido del acumulador “A”. En la localidad subsecuente se guarda el contenido del acumulador “B”.
El programador es responsable de elegir una dirección RAM
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 23: LDS #$1234 M:M+1→ SP
Modo de direccionamiento inmediato (#)
Opcode: $8E Ciclo:3 Byte:3
Inicializa el contenido del registro “Apuntador de Pila” o “Stack Pointer” con el operando de 16 bits de forma inmediata.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 24: LDS $4C M:M+1→ SP
Modo de direccionamiento directo
Opcode: $9E Ciclo:4 Byte:2
Inicializa el contenido del registro “Apuntador de Pila” o “Stack Pointer” con el operando de 16 bits de forma directa. El operando es la dirección de 8 bits, donde se encuentra la parte alta del dato efectivo (SP H) y en la localidad subsecuente, la parte baja (SP L).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 25: LDS $4C5A M:M+1→ SP
Modo de direccionamiento extendido
Opcode: $BE Ciclo:5 Byte:3
Inicializa el contenido del registro “Apuntador de Pila” o “Stack Pointer” con el operando de 16 bits de forma extendida.
El operando es la dirección de 8 bits, donde se encuentra la parte alta del dato efectivo (SP H) y en la localidad subsecuente, la parte baja (SP L).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 26: LDS $3D,X M:M+1→ SP
Modo de direccionamiento indexado respecto de “X”
Opcode: $AE Ciclo:5 Byte:2
Inicializa el contenido del registro “Apuntador de Pila” o “Stack Pointer” con el operando de 16 bits de forma indexada respecto a “X”.
Se suma el operando con el contenido del registro “X” para determinar la dirección del dato efectivo alto (SP H). En la localidad subsecuente se encuentra el dato efectivo bajo (SP L).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 27: LDX #$1234 M:M+1→ X
Modo de direccionamiento inmediato (#)
Opcode: $CE Ciclo:3 Byte:3
Inicializa el contenido del registro “X” con el operando de 16 bits de forma inmediata.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 28: LDX $4C M:M+1→ X
Modo de direccionamiento directo
Opcode: $DE Ciclo:4 Byte:2
Inicializa el contenido del registro “X” con el operando de 16 bits de forma directa. El operando es la dirección de 8 bits, donde se encuentra la parte alta del dato efectivo (XH) y en la localidad subsecuente, la parte baja (XL).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 29: LDX $4C5A M:M+1→ X
Modo de direccionamiento extendido
Opcode: $FE Ciclo:5 Byte:3
Inicializa el contenido del registro “X” con el operando de 16 bits de forma extendida.
El operando es la dirección de 8 bits, donde se encuentra la parte alta del dato efectivo (XH) y en la localidad subsecuente, la parte baja (XL).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 30: LDX $3D,X M:M+1→ X
Modo de direccionamiento indexado respecto de “X”
Opcode: $EE Ciclo:5 Byte:2
Inicializa el contenido del registro “X” con el operando de 16 bits de forma indexada respecto a “X”.
Se suma el operando con el contenido del registro “X” para determinar la dirección del dato efectivo alto (XH). En la localidad subsecuente se encuentra el dato efectivo bajo (XL).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 31: LDY #$1234 M:M+1→ Y
Modo de direccionamiento inmediato (#)
Opcode: $18CE Ciclo:4 Byte:4
Inicializa el contenido del registro “Y” con el operando de 16 bits de forma inmediata.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 32: LDY $4C M:M+1→ Y
Modo de direccionamiento directo
Opcode: $18DE Ciclo:4 Byte:2
Inicializa el contenido del registro “Y” con el operando de 16 bits de forma directa. El operando es la dirección de 8 bits, donde se encuentra la parte alta del dato efectivo (YH) y en la localidad subsecuente, la parte baja (YL).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 33: LDY $4C5A M:M+1→ Y
Modo de direccionamiento extendido
Opcode: $18FE Ciclo:6 Byte:4
Inicializa el contenido del registro “Y” con el operando de 16 bits de forma extendida.
El operando es la dirección de 8 bits, donde se encuentra la parte alta del dato efectivo (YH) y en la localidad subsecuente, la parte baja (YL).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 34: LDY $3D,X M:M+1→ Y
Modo de direccionamiento indexado respecto de “X”
Opcode: $1AEE Ciclo:5 Byte:2
Inicializa el contenido del registro “Y” con el operando de 16 bits de forma indexada respecto a “X”.
Se suma el operando con el contenido del registro “X” para determinar la dirección del dato efectivo alto (YH). En la localidad subsecuente se encuentra el dato efectivo bajo (YL).
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 35: TAB A→B
Modo de direccionamiento inherente
Opcode: $16 Ciclo:2 Byte:1
Transfiere (copia) el contenido del registro acumulador “A” hacia el registro acumulador “B”.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 36: TBA B→A
Modo de direccionamiento inherente
Opcode: $17 Ciclo:2 Byte:1
Transfiere (copia) el contenido del registro acumulador “B” hacia el registro acumulador “A”.
Actualiza banderas N, Z y se fuerza V←0

## Slide 37: TPA CCR→A
Modo de direccionamiento inherente
Opcode: $06 Ciclo:2 Byte:1
Transfiere (copia) el contenido del registro de estados “CCR” hacia el registro acumulador “A”.
Ninguna bandera del registro de estados se actualiza

## Slide 38: TAP A→CCR
Modo de direccionamiento inherente
Opcode: $07 Ciclo:2 Byte:1
Transfiere (copia) el contenido del registro acumulador “A” hacia el registro de estados “CCR”.
Todas las banderas del registro de estado se actualizan, pero si el bit 6 del CCR tiene un valor lógico de cero, no podrá ponerse en alto.